Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 124 /Question nº: 124

Título: /Title: Fibras virgens e fibras recicladas se complementam.

Por: / By: Gileno Cunha

E-mail:  cunha@rio-de-janeiro.oilfield.slb.com

Questão: /Question:

Dr. Celso,

A empresa em que trabalho está envolvida em um programa de reciclagem de papel/papelão, plásticos, metais, madeira, vidros etc. O
resultado financeiro deste programa está sendo convertido em ação social para entidades de caridades. A diretoria da empresa na França ficou bastante sensibilizada com tal programa uma vez que indiretamente estamos cooperando na minimização de recursos naturais como água e energia, como também diminuindo a geração de poluentes como a lignina e subprodutos clorados.

Neste sentido, me foi solicitado qual o parâmetro técnico pelo qual ficou definido que 50 kg de papel/papelão reciclado, eqüivale a
uma (01) árvore não cortada. Segundo informações que obtive no CEMPRE e na Bracelpa, V.S. é uma das maiores autoridades neste assunto.
Assim sendo, gostaria se possível obter os detalhes técnicos para se obter estes valores, como: diâmetro, idade, altura, porosidade da madeira, percentagem de água e seiva etc.

Ficaria muito agradecido em obter as informações técnicas concernentes.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Gileno,

No caso especial do Brasil, quando dizemos que ao se reciclar papel ou papelão deixamos de cortar árvores, isso é absolutamente verdadeiro, mas também deixamos de se plantá-las, já que em nossas fábricas só se utilizam as madeiras de florestas plantadas como fonte de fibras virgens de celulose. De qualquer forma, tanto o papel feito com polpa reciclada como com polpa virgem são absolutamente complementares, um depende do outro para o sucesso da indústria. Há muitos papéis fabricados com os dois tipos de fibras na mesma receita. Também, para se conseguir gerar excedentes exportáveis de celulose de mercado aqui no nosso país, isso só é possível por causa taxa de reciclagem que atinge 45% no Brasil, em média. Para o caso do papelão ondulado, atinge-se quase 75%, uma das maiores taxas de reciclagem do mundo para esse papel.

Quando fabricamos papel a partir de polpa se necessita algo como 750 a 900 kg de fibras secas por tonelada de papel. Se usamos papel reciclado, a reciclagem também implica em perdas de materiais e o rendimento não é de uma tonelada de papel reciclado a cada tonelada de papel que entra no processo de reciclagem. Existe uma perda de cerca de 15 a 30% de materiais do papel durante a reciclagem e separação das fibras, visto que o mesmo não é constituído de 100% fibras. Ele contem cargas minerais, colas, amidos, etc, que são em parte extraídos para se separar as fibras.

A utilização de mais ou menos madeira para se fabricar o papel vai depender do tipo de papel e da matéria prima usada na produção da celulose. Se for papel de embalagem a partir de Pinus será um valor, se for papel higiênico branco a partir de fibras de eucalipto, outro. 
Por exemplo, no caso de se fabricar papel de impressão a partir de madeira de eucalipto, temos cerca de 14% de cargas nesse papel e a umidade dele é de mais ou menos 5% quando pronto. Significa que necessitamos cerca de 800 kg de fibras secas para sua fabricação, o restante serão cargas, aditivos, água. Uma árvore média de eucalipto possui cerca de 0,18 a 0,20 metros cúbicos, com casca. Sem casca, podemos reduzir algo como 10 a 14% de casca, e de madeira sobram cerca de 0,16 m³. Uma árvore como essa possui cerca de 20 a 25 metros de altura e um diâmetro à altura do peito de 14 a 18 cm. Estamos falando em árvores médias, há povoamentos bem melhores que esse. Em geral, essa árvore tem madeira com densidade 0,5 g/cm³ e no abate cerca de 55% de umidade. Essa árvore dará origem a uns 50 kg de papel off set. Entretanto, se esses mesmos 50 kg de papel off set fossem integralmente enviados para reciclagem, ele originaria não mais 50 kg de papel, mas uns 45 devido perdas diversas no processamento. Como sempre temos perdas, portanto não há como se manter continuamente a produção de papel só a partir da reciclagem, pois ele se acabaria. Isso sem falar das perdas de papel nos lixões. Há, portanto, sempre que se ter uma entrada nova de fibras virgens, até mesmo porque na reciclagem a fibra se estraga com as repetidas operações de reciclagem.

Espero ter esclarecido suas dúvidas.

Parabéns pelo sucesso de seu programa social a partir da reciclagem, beleza mesmo. Continue assim.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________